## Slide 1: Pórusos üvegek
Készítette: Szarka Bertalan

## Slide 2: Előállítási módszerek
Első előállítási módszer: VYCOR eljárás (1936)
Szol-gél eljárások
Üvegszinterelés

## Slide 3: VYCOR eljárás
Megfelelő összetételű nátrium-boroszilikát üveg
Hőkezelés hatására fázisszeparáció
Savas kioldás
Szinterelés tömör üveggé

## Slide 4: Pórusos VYCOR üveg (PVG)
Csak megfelelő összetételű üvegből lehetséges
Magas SiO2 tartalom szükséges, különben a kapilláris erők miatt a szerkezet összetörik
Sok befolyásoló paraméter
  Olvadék hűtése
  Hőkezelés hőmérséklete
  Összetétel

## Slide 5: Szabályozott pórusú üveg (CPG)
Hőkezelés sorát a borátban gazdag fázis oldja a vázanyagot, kolloid méretű kiválásként mutatkozik meg
Hasonló a VYCOR eljáráshoz
Utolsó lépésként lúgos kioldás a kolloid szilika kioldására

## Slide 6: Szol-gél eljárás
Fém-alkoxidok hidrolízise, majd polimerizációja
Hátrány:
  Kevésbé monodiszperz
Előnyök:
  Jól befolyásolható paraméterek
  Nagy tisztaságú SiO2
  Szobahőmérsékletű reakciók

## Slide 7: Egyéb eljárások
Foszforgyártás salakanyagából a VYCOR-hoz hasonlóan előállítható
Olcsó alapanyagként szolgálhat
Ferromágneses üvegek
Szintén VYCOR eljáráson alapul
Magnetitet juttatnak a rendszerbe
Mikroelektronikai lapanyagként szolgálhat

## Slide 8: Pórusos üvegek jellemzése
Sok technika alkalmazható, pl:
  SAXS
  NMR
  Inverz gélpermeációs kromatográfia
  Adszorpciós módszerek

## Slide 9: Pórustérfogat
Kis pórusméret esetén (d <0,5 nm) víz vagy etanol adszorpció
Nagyobb pórusméret esetén N2 adszorpció
0,08-0,30 cm3/g között változik
Pórustérfogatot az összetétel, és a hőkezelés határozza meg elsősorban
Hőkezelés hőmérséklete szerint maximumos az összefüggés (SiO2 oldódása)

## Slide 10: Pórusméret
Kvalitatív összefüggést sokáig kerestek az átmérő és a hőkezelés hőmérséklete és ideje között
Csak paraméteres összefüggés kapható
Egyéb tényezők is befolyásolják
r: pórus sugara (Ǻ)
T: hőkezelés hőmérséklete (K)
t: hőkezelés ideje (h)
k, m, n: paraméterek

## Slide 11: Pórus-méreteloszlás
Homogén eloszlásra törekednek, fő minőségi jellemző
Nincs általános módszer
Általában szélesebb, mint kristályos szilika esetében (zeolit)
Gyakori módszerek jellemzésre
  Higany-porozimetria
  Elektron mikroszkópia
  Molekuláris szondák

## Slide 12: Fajlagos felület
Más adszorbensekhez viszonyítva kisebb (max. 300 m2/g)
Kolloidális szilika, és a belső falak adják a fajlagos felületet
Általában a BET modellt alkalmazzák
Hőkezelés hőmérsékletével, és idejével a fajlagos felület csökken
Nagy pórusok kialakulásával csökken a fajlagos felület
Kolloid SiO2 kioldása is csökkenti a fajlagos felületet

## Slide 13: Alkalmazási lehetőségek
Adszorbens (gázok, folyadékok, polimerek)
Ioncserélő hatás a visszamaradó bórsav miatt, nagyobb alkáli ionok jól megköthetők
Kromatográfiában állófázisként alkalmazhatók, könnyen módosítható a felületük
Szilárd fázisú biokémiában gyakran alkalmazzák, jó hidrolitikus ellenállásuk miatt

## Slide 14: Köszönöm a figyelmet!