## Slide 1: Aerob keverős bioreaktorok
Készítette: Cser Gréta Villő Varga Lilla Klaudia

## Slide 2: Tartalomjegyzék
Elméleti háttér
Bevezetés
Keverés funkciói
Paraméterek
Reaktorok fajtái
1.Aerob bioreaktorok csoportosítása
2.Kevert bioreaktorok fajtái
3. Kevert bioreaktorok tulajdonságai
4. Keverés típusai
5. Modern kevert, levegőztetett fermentorok

## Slide 3: Bevezetés, történelmi áttekintés
Első aerob kolonnák buborékkolonna elven működtek
Rendkívül egyszerű struktúra
Levegőztetés alulról egy gázelosztó segítségével
Ez a levegőztetési mód kevésbé hatékony, anyag és hőátadás szempontjából
Előtérbe kerültek a mechanikus keveréses reaktorok
Keverős reaktorok

## Slide 4: Keverős reaktorok
Megfelelnek a bioreaktorokkal szembeni speciális elvárásoknak:
bennük jók a keveredési viszonyok
jó anyag - és hőátadási tulajdonságok jellemzőek rájuk
rendelkeznek a biztonságos, steril üzemmód lehetőségével
mechanikailag stabilisak
egyszerű a konstrukciójuk, egyszerű őket üzemeltetni
jól "számíthatóak" (tervezés és méretezés szempontjából jól ismertek)

## Slide 5: Újabb típusú reaktorok tervezése
Céljai:
a főbb költségek, köztük az energiabevitel költségének csökkentése
kisebb nyíróerő megvalósítása
szubsztrát konverzió növelése
nagyméretű reaktorok építése
Nagyméretű reaktorokra azért volt szükség, mert főleg az egysejtfehérje előállításnál előtérbe került a gazdaságos üzemméret kérdése, és az addigi néhány száz m3-es fermentorok helyett akár több ezer m3-es készülékeket is kifejlesztettek.

## Slide 6: Keverés funkciói
energia bevitel a folyadékba
  gáz diszpergálása a folyadékban
    buborékképzés és felület megújítása
anyagtranszport a levegő buborékok és a fermentlé, a fermentlé és a mikroba között
fermentlé oldott és nem oldott komponenseinek jó elkeverése, koncentráció gradiensek megszűnése, holt zónák kialakulásának megelőzése
    gáz és folyadékfázis elválasztása
  használt buborékok eltávolítása a cél, CO2 kivonása a rendszerből
  a hő transzport elősegítése
Notes: Az első funkció a legfontosabb, lényegében azt jelenti, hogy a folyadékot állandó mozgásban
kell tartani, nem utolsósorban a másik három funkció betöltése érdekében.
A bevitt mechanikai energia hővé alakul, ezért állandóan pótolni kell. Az energiaátadási
funkció – mint a későbbiekben látjuk majd – igen fontos, mivel éppen az egységnyi fermentlé
térfogatba bevitt energia határozza meg elsődlegesen az oxigénabszorpciós viszonyokat. E
szempontból tehát a bevitt energiát növelni kell. Másrészt, mivel gazdasági szempontokat is
figyelembe kell vennünk, egy lehetséges minimumra is törekednünk kell.
– Szintén energiaemésztő folyamat a gáz diszpergálása a folyadékban, de megjegyzendő, hogy a
buborék- képzésnél elvesző mechanikai munka sokkal kisebb, mint a folyadék mozgatásakor
hővé alakuló energia.
A gáz diszpergálási keverő-funkció lényegében két folyamatot jelent. Egyrészt buborékképzést,
mégpedig minél kisebb buborékok képzését. Ráadásul a felületet újra meg újra meg kell
újítani, hiszen pl. felületaktív anyagok vonhatják be a buborékokat, ezáltal csökkentve a kL
értékét, ezenkívül a buborékok egyesülhetnek (koaleszcencia jelensége), csökkentve ezáltal az
anyagátadási felület nagyságát. Másrészt a buborékokat egyenletesen el kell oszlatni a
rendszerben megfelelő nagy hold up kialakítása céljából.
– A gázszeparációval kapcsolatos keverő funkció igen komplex kérdéskör. Itt lényegében a
„használt” buborékok eltávolításáról van szó, másrészt a képződő anyagcsere-termékeket (CO2)
tartalmazó buborékok eltávolításáról, amely fordított irányú, de az oxigénabszorpcióhoz
teljesen hasonló összefüggésekkel leírható anyagátadási folyamat. A nagy buborékok
eltávolítása igen egyszerű, de a kicsiny gázbuborékok szeparációja extrém módon nehéz
feladat.
– A keverőelem negyedik funkciója a jó keveredéssel kapcsolatos. A tápoldat valamennyi oldott
és szuszpenzióban lévő komponensét, valamint természetesen a gázbuborékokat is
egyenletesen szét kell oszlatni a reaktorban. Erre azért van feltétlenül szükség, hogy a
különböző anyagátadási folyamatok mindenütt egyforma sebességgel folyjanak, és a biológiai
történések sebességeit a lehető legkisebb mértékben korlátozzák.

## Slide 7: Paraméterek
Mikrobára és fermentlére jellemző paraméterek:
fermentlé reológiai tulajdonságai (reológia: anyagok folyási tulajdonságaival foglalkozó tudomány)
mikroba oxigénigénye
mikrobák érzékenysége a nyíróérőre
Változtatható paraméterek:
keverő elem fajtája
keverő elemek száma
a fermentor és a keverő geometriai elrendezése és aránya
a keverő fordulatszáma
a levegőztetés sebessége

## Slide 8: Normálistól eltérő reológia okai
szubsztrát okozta viszkozitás (oldott polimer (keményítő))
mikroba koncentrációjának a növekedése
    legtöbb alkalmazott mikroorganizmus fonalas – fermentáció során általában pszeudoplasztikus vagy Bingham viselkedés
extracelluláris termékek képződése (poliszacharidok)
nyálkaképződés a mikroba sejtfalán
    megfelelő nitrogén forrással elkerülhető
    nagy viszkózitású a fermentleveknél nem csak a keverő elemek sebességével lesz arányos a nyíró erő, hanem a keverőtől való távolsággal is (holt terek)

## Slide 9: Normálistól eltérő reológia okai
A reológiai tulajdonságok általában változnak a fermentáció során (kezdetben newtoni karakter pszeudoplasztikussá válhat)
    megnövekedett viszkozitás kiküszöbölése: steril vízzel történő higítás, pelletes növesztés
A nagy viszkozitás hátárnyai:
a keverőtől távolabbi pontokban holt terek alakulhatnak ki
növekszik a keverő teljesítmény felvétele és az általa kifejtett nyíróerő

## Slide 10: Mikrobák oxigén igénye és érzékenységük a nyíróerőre
nyírófeszültség hatására a fonalak feltöredeznek, a pelletek „szőrös” felülete lekophat (pellet szét is eshet), ez a down-stream műveleteket megnehezíti
mindezek ellénére, érdemes a pelletes formát választani - nagyobb sejtkoncentrációk esetén kisebb viszkozitás
Ahol: x – mikrobakoncentráció (mg/dm3)
c – oldott oxigén koncentráció (mg/dm3)
Notes: Főleg a fonalas gombáknál és baktériumoknál okoz gondot, továbbá az állati és növényi szövetek tenyésztésekor. Ekkor növekszik a fermentlé viszkózitása, így nehézzé válik a jó keverési viszonyok kialakítása, a megfelelő anyag és hőátadási viszonyok fenntartása. Viszont a keverő fordulatszáma két szempontból sem nővelhető tetszőlegesen nagyra, egyrészt gazdasági okokból, mivel ekkor nagy energia szükséglet lép fel. Másrészt a növekvő nyírás miatt a mikroorganizmusok fizikai károsodása miatt. A nyírófeszültség hatására a fonalak feltöredeznek és ez nem csak a sejteket teszi tönkre, hanem a down-stream műveleteket is megnehezíti.
Sok fonalas gomba pelletes formában is képes növekedni. Ezek a pelletek bizonyos tenyésztési körülmények között jönnek létre (pl.: rossz környezeti feltételek esetén, konidiumos oltáskor), kb 5-10mm átmérőjű kis gömböcskék, melyeket kívülről micéliumok határolnak, belül pedig táptalaj és lizáló sejtek maradéka található. A pelleten belül rossz az O2 átadás, ezért sok esetben ez kedvezőtlen. (Máskor viszont éppen jól is jön, pl. citromsav fermentáció Aspergilus nigerrel ) A nagy nyírás azonban itt sem tesz jót a tenyészetnek, a pellet „szőrös” felülete lekophat illetve az egész pellet szét is eshet. Mindezek ellénére, ha a termékképzésre nem kedvezőtlen érdemes a pelletes formát választani, mivel nagyobb sejtkoncentrációk esetén is kisebb viszkózitást eredményez.

## Slide 11: Keverő elem fajtái
egyenes lapátú nyitott turbinakeverő (leggyakoribb)

## Slide 12: Keverő elem fajtái

## Slide 13: Keverő elem fajtái
Nagy viszkozitású fermentleveknél használatos legfelső keverőelemként – nagy szívó kapacitással rendelkezik
Nagyon viszkózus fermentlevek - két egymástól függetlenül meghajtott keverő (egyik mozgásban tartja a folyadékot, másik a levegőt diszpergálja a folyadékban)

## Slide 14
intenzív keverést létrehozni képes, alacsony teljesítmény felvételű keverők
Intermig
Lightnin
Prochem Maxflow T
Scaba SRGT / Chemineer BT-6

## Slide 15: A keverő fordulatszáma és a levegőztetés sebessége
fontos, hogy a keverés megfelelő legyen
ha túl intenzív, akkor a mechanikai károkon kívül a fermentében kialakuló magas oxigén koncentráció esetleg oxigén toxicitáshoz is vezethet
ha nem elég intenzív a keverés, akkor nem teljesülnek a fentebb említett követelmények
Notes: A buborékok képződéséért kisebb légsebességeknél a keverőelem mögötti csökkent nyomású térben kialakuló csavarörvények, ill. nagyobb légsebességeknél a keletkező örvénylapok felelősek. A keletkezett buborékoknak a fermentorban történő egyenletes eloszlatását (valamint az általános keverési funkció betöltését) a kialakuló primer és szekunder áramlások biztosítják. Az ábrán jól megfigyelhető a kialakuló áramlási kép, valamint az ennek következtében létrejövő buborékmozgás profilja is, valamint az is, hogy egy adott keverő- fordulatszám esetében csak bizonyos szintig emelhető a levegősebesség, ugyanis a nagy légsebességeknél a levegő elárasztja a keverőt, azaz felaprítatlanul és elkeveretlenül halad át a reaktoron.

## Slide 16: Reaktor tervezése
figyelembe kell venni a hidrodinamika törvényeit is
  nem rendszerspecifikus paraméterek → fermentáció nélkül is tanulmányozhatóak
  rendszerspecifikus paraméterek → adott fermentációra vonatkoznak

## Slide 17: A nem rendszer specifikus paraméterek és a rendszer specifikus paraméterek
Nem rendszer specifikus paraméterek
Keverő teljesítményfelvétele
Levegő diszperziója
Fluidum keveredése
Gázfázis keveredése
Keverők hidrodinamikája
Hőátadás
Rendszer specifikus paraméterek
Anyagtranszport a gáz és a folyadék fázis között

## Slide 18: Keverő teljesítményfelvétele
Kis viszkozitású fermentleveknél
állandó keverési sebesség mellett a levegőztetési sebességet növelve, a keverő teljesítmény felvétele csökken
a teljesítmény felvétel csökkenhet állandó levegőztetési sebesség mellett is (felére vagy még kevesebbre), ha a keverési sebességet növeljük - gáz recirkulációja nő
a teljesítmény tehát a keverési sebességtől, a levegőztetési sebességtől, a recirkuláció mértékétől és az áramlási képtől függ

## Slide 19
Nagy viszkozitású fermentleveknél
stabil légüregek méretét a levegőztetési sebesség alig befolyásolja - teljesítmény felvétel alig változik a levegőztetési sebesség függvényében
minimumos görbét kapunk, a jó gázdiszperzió eléréséhez a sebességet a minimumnak a közelébe kell választani

## Slide 20: Levegő diszperziója
Kis viszkozitású fermentleveknél:
ha a levegőztetési sebesség túl nagy a keverő sebességéhez képest, a légáram jelentősebb lesz a tömegárammal szemben → nem alakul ki gáz-folyadék diszperzió – elárasztás (flooding)
nagy D/T hányados esetén kevesebb energia szükséges az adott mennyiségű gáz diszpergálásához
D - keverő átmérője (m)
T - fermentor átmérője (m)
Fr - keverési Froude szám

## Slide 21: Levegő diszperziója
Ahhoz, hogy a gáz teljesen diszpergálódjon, nagyobb keverő sebesség szükséges
Nagy viszkozitású fermentleveknél:
polimerek esetén: polimer oldatok folyásgörbéivel modellezhetjük az oldatot
fonalas mikrobákra még nincs kielégítő modell

## Slide 22: Fluidum keveredése
Kis viszkozitású fermentleveknél
kis fermentornál az általában nem jelent problémát
nagy méretű fermentornál a keverés jelentősége megnő, mert:
  a keverő elemtől távol rosszabb oxigén ellátottság alakulhat ki
  a teljesen telített fermentlében csak kb. 10 másodpercig elegendő a levegő a mikroba számára, ha nincs utánpótlás
Nagy viszkozitású fermentleveknél
távol a keverő elemtől holt terek alakulnak ki
a keverő tengelyhez közeli régióban, egy jól körülhatárolt térben, intenzív gáz-folyadék keveredést tapasztalunk
ez a jól körülhatárolt tér Rushton turbinánál általában henger alakú és a magasság/átmérő aránya 0,4 körüli érték.

## Slide 23: Keverők hidrodinamikája
Kis viszkozitású fermentleveknél:
ha a keverő a kis viszkozitású fermentlevekbe 1W/kg-nál nagyobb teljesítményt visz be és egyenletesen növeljük a levegőztetési sebességet, a keverő lapátjai mögött egyre növekvő, gázzal töltött üregek kialakulását figyelhetjük meg → alacsony nyomású területek → örvények (kiv. Scaba 6 SRGT)
egy adott levegőztetési sebesség fölött elárasztás jelensége lép fel - ezt elkerülendő fontos megfelelő energia beviteli értéket és levegőztetési sebességet választani

## Slide 24: Keverők hidrodinamikája
Nagy viszkozitású fermentleveknél
kis levegőztetési sebesség is stabil, egyenlő méretű légüregek keletkezéséhez vezet
a jelenség minden egyes keverőelemnél előfordul
légsebesség növelésével az üregméret csak kis mértékben nő
légbuborékok ezekből a kis üregekből válnak le

## Slide 25: Keverés Típusai
Tökéletesen kevert :
  Reaktorban bármely folyadékelem a reaktor valamennyi pontján azonos
Dugóáramban kevert:
  Reaktorban a folyadékelemek a szomszédos elemekkel anyag és hő kicserélődéstől mentesen haladnak végig a reaktor hosszán

## Slide 26: Keverés típusai (Tökéletesen kevert)
Ajánlott: jól keverhető, alacsony vagy közepes szárazanyag-tartalmú alapanyagokhoz.
Előnyök:
  kedvező fajlagos beruházási költségek,
  többféle működési forma lehetséges (tároló, átfolyó),
  a technológiai elemek javítása a fermentor ürítése nélkül megoldható.
Hátrányok:
  nagy fermentorméret esetén a hatékony keverés és biztonságos befedés nehezen oldható meg,
  "rövidzárlati" áramlás kialakulása esetén az alapanyag egy része a lebontáshoz szükségesnél rövidebb idő alatt elhagyja a bioreaktort,
  kéregképződés és kiülepedés veszélye.

## Slide 27: Keverés típusai (Dugóáramban kevert)
Ajánlott: nagy szárazanyag tartalmú alapanyagok (pl. energianövények) feldolgozására,
Előnyök:
  hatékony térfogatkihasználás,
  a lebontási folyamatok lépcsői elkülönülnek az anyagáramban,
  kéregképződés és kiülepedés kialakulása könnyebben megakadályozható,
  rövidebb tartózkodási idő,
  hatékony fűtés és keverés
Hátrányok
  csak meghatározott méretben gazdaságos,
  a keverőberendezés meghibásodása esetén a fermentort le kell üríteni,
  magas fajlagos beruházási költségek.

## Slide 28: Hőátadás
a hidrodinamikai és hőátadási koefficiensek közötti pontos összefüggések ismeretére nagy szükség lenne a bioreaktorok tervezésénél → néhány korreláció a rendelkezésünkre áll , de ezeket csak nagy körültekintéssel szabad alkalmazni

## Slide 29: Anyagtranszport a gáz és a folyadék fázis között
kétfilmelmélet: gázbuborék belsejéből a folyadék főtömege felé irányuló O2 transzport leírására
Oxigénfluxus
hajtóerő: nyomás- vagy koncentrációkülönbség
ellenállás: gázbuborékok belső és külső felületén lévő gáz-, illetve stagnáló folyadékfilm
GÁZBUBORÉKHATÁRFELÜLET =HATÁRFELÜLETFOLYADÉK

## Slide 30: Aerob bioreaktorok csoportosítása
Levegőztetés módja szerint:
  Keverős reaktor
    Levegőztetés és mechanikus keverés
  Hurokreaktor (air lift)
    Levegőztetés

## Slide 31: Aerob bioreakrotok csoportosítása
Energia bevitel módja szerint:
  Belső reaktorelemekkel mechanikusan mozgatott bioreaktorok
  Külső folyadék szivattyúval ellátott bioreaktorok
  Komprimált gázzal bevitt energiát alkalmazó bioreaktorok

## Slide 32: Belső reaktorelemekkel mechanikusan mozgatott bioreaktorok

## Slide 33: Önfelszívó keverős reaktor
Turbinalapátos keverő szivattyúzza a fermentlevet egy csövön keresztül , amely koncentrikus a reaktortengellyel és lenyúlik majdnem a reaktor aljáig. A reaktor a légtérből levegőt juttat a rendszerbe.

## Slide 34: Kevert bioreaktorok tulajdonságai
Előnyök:
  jó keveredési viszonyok
  széles fermentlé viszkozitás-tartományban alkalmazható (η≥2 Pa∙s viszkozitású, nem-newtoni fermentlevek)
  biztonságos, steril üzemmód
  ismert anyagátadási és méretnövekedési összefüggések (jó tervezhetőség)
  egyszerű konstrukció és üzemeltetés
  szakaszos, félfolytonos, fed-batch és folytonos technológiák esetében is használhatók (könnyű termék és technológia váltás)

## Slide 35: Kevert bioreaktorok tulajdonságai
Hátrányok:
  megfelelő keverés és oxigénátadási viszonyok csak néhány 100m3-es térfogatig valósíthatóak meg
  maximum 2vvm (VVM = egységnyi fermentlé-térfogatba bevitt levegőtérfogat, m3/m3/perc) levegőztetés, nagyobb értékeknél keverő elárasztás (flooding)
  nagyobb méretek esetén a fajlagos felület csökkenése miatt hőelvonási problémák lehetnek (külső hőcserélő)
  magas az oxigénátadás energia igénye (0,8-2 kg O2/kWh), viszonylag alacsony OTR érték érhető el (2-5 kg O2/m3h)
  sok gondot okoz a keverő tengely bevezetésénél a sterilitás megőrzése (csúszógyűrűs megoldás)

## Slide 36: Tökéletesen kevert bioreaktorok felhasználása
gyógyszeripar (antibiotikum)
finom-fermentációs iparok (enzimek, nukleotidok, aminosavak, modern biotechnológiai termékek előállítása mikrobákkal, pl. rekombináns idegen fehérjék, stb.)

## Slide 37: Modern kevert, levegőztetett fermentorok
Szerkezeti anyagában:
  Rozsdamentes acél
Tengelytömítésben:
  Csúszógyűrű
Változtatható fordulatszámú keverő

## Slide 38: Fordítóhengeres keverős fermentor
Koaleszkálófermentlevek buborék egyesülés
  hold-up csökken
  oxigénátadás romlik
fordítóhenger az egyesült buborékokat újra felaprózza
(másodlagos gázdiszperzió)
szitatányéros keverős reaktorral is elérhető
nyílások  fermentlé kényszeráramlása
speciális keveredési és áramlási kép

## Slide 39: Vogelbush-fermentor
keverős reaktor továbbfejlesztett változata:
  gáz/folyadék diszperzió
  a keveredési viszonyok
  az oxigénátadás javítása
komprimált levegőt a keverőtengelyen vezetik a készülék alján levő keverőelemekbe
a keverőelemek oldalán a forgási irányban lévő oldalon
történik a buborékok kiáramlása
  a gyorsan forgó keverőelemek diszpergálják
fékezőlemez rendszer
együttforgás megakadályozása
  turbulencia fokozása
elsősorban pékélesztőhöz

## Slide 40: FRINGS acetátor
felső légbeszívású reaktor  a turbina önbeszívó
az önbeszívás csak kis viszkozitású fermentlevek esetén hatékony
a reaktor mérete limitált
kis levegőztetési hatékonyság
magas oxigén-kihasználás
élesztőgyártás
alkoholból történő ecetgyártás

## Slide 41: Elektrolux fermentor
alsó légbeszívású reaktor  levegőztetéshez komprimált levegőt kell felhasználni
fordítóhenger a kényszeráramlás kialakítására
átmenet a belső légcirkulációjú hurokreaktorok felé

## Slide 42: Szitatányéros fermentor
A szitatányérok buborékaprító hatásával érik el a másodlagos diszperziót

## Slide 43: Köszönjük a figyelmet!

## Slide 44: Kérdések:
Melyek a keverés funkciói?
Aerob keverős bioreaktorok tervezésénél milyen paramétereket változtathatunk?
Mik a normálistól eltérő reológia okai?
Mik a kevert bioreaktorok előnyei?
Mik a hátrányai?
Milyen területen alkalmazzák őket?
Mi a különbség a tökéletesen kevert és a dugóáramban kevert reaktorok között?
Milyen fejlesztések vannak a vogelbusch reaktoron egy hagyományoshoz képest?